### Rendkívüli küldemény közlekedtetése során nyújtott egyéb szolgáltatások

#### Rendkívüli küldeményt továbbító vonat jelentős kapacitáskorlátozással járó közlekedtetése.

A csökkentett sebességgel járó közlekedtetés fajtái:

- Küldemény nyíltvonali közlekedtetése

- Küldemény nyíltvonali közlekedtetése különmenetben.

- Küldemény állomási vágányon csökkentett (15 km/h) sebességgel történő közlekedtetése.

- Elhaladás a létesítmény mellett legfeljebb 15 km/h sebességgel.

- A létesítmény előtt megállás, majd azt követően óvatosan, állandó figyelés mellett történő elhaladás a küldeményt kísérő pályafenntartási műszaki munkavállaló jelenlétében.

- Különmenetben, nappali világosságban – vagy a fuvaroztató fél által biztosított kellő megvilágítás mellett – a létesítmény előtti megállás és elhaladás óvatosan, állandó figyelés mellett pályafenntartási műszaki munkavállaló jelenlétében.

#### Felsővezeték feszültségmentesítése szolgáltatás

- A felsővezeték feszültségmentesítése és földelése

- A felsővezeték feszültségmentesítése és földelése mellett a karbantartó műszaki munkavállalójának helyszíni irányításával az alacsony felsővezeték alatt legfeljebb 10 km/h sebességgel való áthaladás. (E.101. sz. Utasítás V2 korlátozás)

- A felsővezeték feszültségmentesítése és földelése mellett az alacsony felsővezeték előtt meg kell állni és külön menetben, a karbantartó műszaki munkavállalójának helyszíni irányításával az alacsony felsővezeték alatt legfeljebb 5 km/h sebességgel haladnak el. (E.101.sz. Utasítás V3 korlátozás)

- A felsővezeték megemelése, illetve megbontása. A felsővezeték előtt meg kell állni és külön menetben, a karbantartó műszaki munkavállalójának helyszíni irányításával az alacsony felsővezeték alatt legfeljebb 10 km/h sebességgel haladhat el. (E.101.sz. Utasítás V3 feltételen túli korlátozás)

#### Forgalmi kísérő biztosítása szolgáltatás

A MÁV Zrt biztosítja a forgalmi kísérőt, az F.2. sz. Forgalmi utasítás Függelékei, illetve egyéb rendelkezések, valamint a továbbítási engedélyben foglaltak szerinti előírásoknak megfelelően.

#### Egyéb különleges teljesítések

A szolgáltatás tartalmazza a híd megerősítését, létesítmények megbontását (pl. jelző, egyéb műtárgy), illetve további megrendelt különleges teljesítéseket.