Környezetmérnöki és vízépítési csoport

Osztopán vasútállomás csapadékvíz elvezető rendszerének	Tsz.:	27.15.022

jókarba helyezése, Ajánlati terv	Iratszám:	I-04

MENNYISÉGEK KIMUTATÁS

Budapest, 2016. október 04.

A táblázat a tervezett medertisztítási jókarba helyezési munkák főbb mennyiségeit tartalmazza.

|  | D-i árok |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | növényzet levágása mederben, nyesedék elszállítása | 80 | fm |  |
| 2. | kutatóárkok a burkolat feltárásához, kézi földmunka | 8 | m3 |  |
| 3. | 130 fm, iszapkiemelés, 50% kézi földmunka, elszállítandó | 200 | m3 |  |
| 4. | terméskő burkolat javítása, a meglévővel azonos minőségben | 10 | m2 (előirányzat) |  |
| 5. | Befogadó Pogány-völgyi vízfolyás 29+327 km szelvény, medervédelme, 40 cm vtg kőterítés, 2 rtg 200 gr/m2 geotextília | 78,5 | m2 (előirányzat) |  |

|  | Vasúti Ny-i árok |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | növényzet levágása mederben, nyesedék elszállítás | 800 | fm |  |
| 2. | 880 fm, iszapkiemelés elszállítandó | 450 | m3 |  |
| 3. | ideiglenes szállítóút, a vágányokon át organizáció szerint |  |  |  |
| 4. | vasúti szakfelügyelet |  |  |  |
| 5. | 22 kV-os kábel védelembe helyezése, D160 KPE | 8 | fm |  |
| 6. | közműkezelői szakfelügyelet |  |  |  |
| 7. | 40 cm vtg kőterítés, 2 rtg. 200 gr/m2 geotextília 0+000,0 km torkolati medervédelem 3,8x2,85+5x2,1 21,4 m2 0+011,9 km kábelnél medervédelem 2 fm 4,2 m2 (0+062,0 km Téglagyári ároknál) - (0+098,0 km Téglagyári ároknál) - 0+118,6 km kábelnél medervédelem 2 fm 4,2 m2 (0+317,0 km Vasútra kifutó vízmosás kitöltésnél) - 29,8 m2 | 30 | m2 |  |

|  | Vasútra kifutó vízmosás kivezetése |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | növényzet levágása vízmosás alján, elszállítás | 30 | m2 |  |
| 2. | Terméskő kőrakat, 25 m2 200gr/m2 geotextília | 6 | m3 |  |
| 3. | 25 cm vtg kőterítés, 2 rtg 200 gr/m2 geotextília | 12 | m2 |  |
| 4. | ideiglenes szállítóút a vágányokon át organizáció szerint |  |  |  |
| 5. | vasúti szakfelügyelet |  |  |  |

|  | Ny-i övárok |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | növényzet levágása deponálás, sűrűn benőtt terepen | 330 | fm |  |
| 2. | 330 fm, iszapkiemelés depóniába elterítve, kézi földmunka | 180 | m3 |  |
| 3. | terméskő burkolat javítása, a meglévővel azonos minőségben | 10 | m2 (előirányzat) |  |
| 4. | Befogadó Pogány-völgyi vízfolyás 29+327 km szelvény, medervédelme, 40 cm vtg kőterítés, 2 rtg 200 gr/m2 geotextília | 71,5 | m2 (előirányzat) |  |

|  | Téglagyári úti árok |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | növényzet levágása deponálás, fele részben sűrűn benőtt terepen | 300 | fm |  |
| 2. | 381 fm, iszapkiemelés elterítendő depóniába, kézi földmunka | 240 | m3 |  |
| 3. | 40 cm vtg kőterítés, 2 rtg 200 gr/m2 geotextília | 20 | m2 |  |
| 4. | 40 cm vtg. betonba rakott kőburkolat, osztó és szegélybordákkal 10 cm homokoskavics ágyazat | 75 | m2 |  |

Budapest, 2016. október 04.