1.sz melléklet

Miskolc divízió 98. vasúti vonalán különféle aljak cseréje

Műszaki dokumentáció

MÁV Zrt.

2015.

# Műszaki leírás

1.1	Előzmények

Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlatevőt, hogy a MÁV FKG Kft. 16/02/2015. szerződés szám alatt vállalkozási szerződést kötött a MÁV Zrt. Megrendelővel (a továbbiakban: Megrendelő), amelyben elvállalta a Budapest, Miskolc, Pécs, Szombathely, Szeged, Debrecen, Mérnöki divíziók területén végzendő munkákat.

1.1.1	Műszaki tartalom

Munkaszám:					P5MSK150332

Munkavégzés helye:		98. vasúti vonal Hidasnémeti állomás

Munka időtartama:		2015. május 01. – 2015. május 31.

Vágányzárat igényel:				Nem

Műszaki tartalom/ajánlattevő által elvégzendő feladat:

98. vv. Hidasnémeti állomáson 82 db különféle méretű olajtelített kitérőfa cseréje, "K" és "V" síncsavarok teljes cseréjével, nyomtáv és fekszint szabályozással illetve a két szomszédos alj nyomtáv szabályozásával az alábbiak szerint:

2,60 mh kitérőfa 	12 db

2,80 mh kitérőfa 	10 db

3,00 mh kitérőfa 	  8 db

3,20 mh kitérőfa 	  8 db

3,40 mh kitérőfa 	  8 db

3,60 mh kitérőfa 	10 db

4,20 mh kitérőfa 	12 db

4,40 mh kitérőfa 	14 db

Összesen: 	82 db

Az összesen 82 db különféle méretű olajtelített kitérőfa cseréjének pontos helyét a MÁV Zrt. a munkaterület átadásig kijelöli.

MÁV FKG Kft. feladata:

Szakanyag (82 db különféle méretű olajtelített új kitérőfa, új "K" és "V" síncsavar) biztosítása a MÁV FKG Kft. feladata és költsége.

Ajánlattevő feladata:

82 db olajtelített kitérőfa cseréje "K" és "V" síncsavarok teljes cseréjével, nyomtáv és fekszint szabályozással illetve a két szomszédos alj nyomtáv szabályozásával az alábbiak szerint:

2,60 mh kitérőfa 	12 db

2,80 mh kitérőfa 	10 db

3,00mh kitérőfa 	  8 db

3,20mh kitérőfa 	  8 db

3,40mh kitérőfa 	  8 db

3,60mh kitérőfa 	10 db

4,20mh kitérőfa 	12 db

4,40mh kitérőfa 	14 db

Összesen: 	82 db

A beépítésre szánt anyagok kiszállítása Miskolcról az Ajánlattevő feladata és költsége. A vissznyereményi anyagokat a honos szakaszmérnökség telephelyére kell beszállítani. A vissznyereményi anyagok beszállítása az Ajánlattevő feladata és költsége. A vissznyereményi anyagokat anyagfajtánként elkülönítve, megszámlálhatóan szállítólevélen, küldlevélen kell átadni. Az építési- és felmérési napló előírás szerinti vezetése az Ajánlattevő feladata. A vissznyereményi anyagot vissznyereményi jegyzőkönyvben kell átadni a MÁV Zrt. részére. A bemérési jegyzőkönyvek elkészítése és átadása az Ajánlattevő feladata és költsége

Az egyéb anyagok (csavarmáz, benzin) biztosítása az Ajánlattevő feladata és költsége.

Az Ajánlattevő által a munkaterületen elvégzendő feladat:

-	Cserélt kitérőfák lekötése előírt nyomtávolságra, nyomtávolság különbség kifuttatása szomszédos aljakon, ha szükséges.

-	Kitérőfák fel-, és lerakodása szállítójárműre. Az új anyagot a MÁV FKG Kft. Miskolcon biztosítja.

-	Kitérőfák kiszállítása és bontott anyagok beszállítása vasúti járművel a honos főpályamesteri szakaszra, majd a vissznyereményi anyagok deponálása.

-	Bemérési jegyzőkönyvek elkészítése és átadása.

Az anyagok ki és beszállítása az Ajánlattevő feladata és költsége. Az anyagok ki és beszállításához szükséges jármű biztosítása az Ajánlattevő feladata és költsége. A figyelőőr biztosítása az Ajánlattevő feladata és költsége. A „Pályán munkások dolgoznak tábla kihelyezése” az Ajánlattevő feladata és költsége. A fejrovatos naplóba történő bejegyzés valamint az igény szerinti lassúmenet kérelmezése Ajánlattevő feladata.

A nevezett munka határidőre, I. osztályú minőségben történő megvalósítása. A munkavégzéshez szükséges mindennemű munkagép, fizikai létszám, irányító személyzet és egyéb eszközök biztosítása.

Ajánlati árra vonatkozó kritérium(ok):

Az ajánlati árat a különféle méretű kitérőfa csere esetében, kitérőfánként Ft /db + ÁFA egységáron kérjük megadni, melynek tartalmaznia kell a munkavégzéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget.

Ajánlatkérő csak teljes ajánlatot fogad el, részajánlat nem tehető.

1.1.2	Műszaki tartalom

Munkaszám:					P5MSK150343

Munkavégzés helye:		98. vasúti vonal Mád állomás

Munka időtartama:		2015. május 01. – 2015. május 31.

Vágányzárat igényel:				Nem

Műszaki tartalom/ajánlattevő által elvégzendő feladat:

98. vv. Mád állomáson 10 db 2,60 mh talpfa csere állomásban geo-s leerősítéssel, „V” jelű síncsavar, geo alátétlemez, geo csavar, geo szorító lemez, 3-as csavarbiztosító gyűrű cseréjével. A 10 db 2,60 mh talpfacsere pontos helyét a MÁV Zrt. a munkaterület átadásig kijelöli.

MÁV FKG Kft. feladata:

Szakanyag (10 db 2,60 mh talpfa, „V” jelű síncsavar, geo alátétlemez, geo csavar, geo szorító lemez, 3-as csavarbiztosító gyűrű) biztosítása a MÁV FKG Kft. feladata és költsége.

Ajánlattevő feladata:

98. vv. Mád állomáson 10 db 2,60 mh talpfa csere állomásban geo-s leerősítéssel, „V” jelű síncsavar, geo alátétlemez, geo csavar, geo szorító lemez, 3-as csavarbiztosító gyűrű cseréjével.

A beépítésre szánt anyagok kiszállítása Miskolcról az Ajánlattevő feladata és költsége. A vissznyereményi anyagokat a honos szakaszmérnökség telephelyére kell beszállítani. A vissznyereményi anyagok beszállítása az Ajánlattevő feladata és költsége. A vissznyereményi anyagokat anyagfajtánként elkülönítve, megszámlálhatóan szállítólevélen, küldlevélen kell átadni. Az építési- és felmérési napló előírás szerinti vezetése az Ajánlattevő feladata. A vissznyereményi anyagot vissznyereményi jegyzőkönyvben kell átadni a MÁV Zrt. részére. A bemérési jegyzőkönyvek elkészítése és átadása az Ajánlattevő feladata és költsége

Az egyéb anyagok (csavarmáz, benzin) biztosítása az Ajánlattevő feladata és költsége.

Az Ajánlattevő által a munkaterületen elvégzendő feladat:

-	Cserélt talpfák lekötése előírt nyomtávolságra, nyomtávolság különbség kifuttatása szomszédos aljakon, ha szükséges.

-	Talpfák fel-, és lerakodása szállítójárműre. Az új anyagot a MÁV FKG Kft. Miskolcon biztosítja.

-	Talpfák kiszállítása és bontott anyagok beszállítása vasúti járművel a honos főpályamesteri szakaszra, majd a vissznyereményi anyagok deponálása.

-	Bemérési jegyzőkönyvek elkészítése és átadása.

Az anyagok ki és beszállítása az Ajánlattevő feladata és költsége. Az anyagok ki és beszállításához szükséges jármű biztosítása az Ajánlattevő feladata és költsége. A figyelőőr biztosítása az Ajánlattevő feladata és költsége. A „Pályán munkások dolgoznak tábla kihelyezése” az Ajánlattevő feladata és költsége. A fejrovatos naplóba történő bejegyzés valamint az igény szerinti lassúmenet kérelmezése Ajánlattevő feladata.

A nevezett munka határidőre, I. osztályú minőségben történő megvalósítása. A munkavégzéshez szükséges mindennemű munkagép, fizikai létszám, irányító személyzet és egyéb eszközök biztosítása.

Ajánlati árra vonatkozó kritérium(ok):

Az ajánlati árat a 2,60 mh talpfa csere esetében Ft /db + ÁFA egységáron kérjük megadni, melynek tartalmaznia kell a munkavégzéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget.

1.1.3	Műszaki tartalom

Munkaszám:					P5MSF150339

Munkavégzés helye:		98. vasúti vonal Mád és Tállya állomásokon

Munka időtartama:		2015. május 01. – 2015. május 31.

Vágányzárat igényel:				Nem

Műszaki tartalom/ajánlattevő által elvégzendő feladat:

98. vv. Mád és Tállya állomásokon 90 db 48 rendszerű „LM+5” jelű vasbeton alj cseréje új geos leerősítéssel (új „LM+5” jelű vasbeton alj, S49 alátétlemez, síntalpbetét, geo csavar, geo szorítólemez, geo anya, KL jelű síncsavar, csavarbiztosító gyűrű), állomáson, szórványosan, kétszeri fenntartási és egyszeri jótállásos szabályozással, aláveréssel, ágyazatrendezéssel. Csavarok lekenése csavarmázzal.

MÁV FKG Kft. feladata:

Szakanyag (új „LM+5” jelű vasbeton alj, S49 alátétlemez, síntalpbetét, geo csavar, geo szorítólemez, geo anya, KL jelű síncsavar, csavarbiztosító gyűrű) biztosítása a MÁV FKG Kft. feladata és költsége.

Ajánlattevő feladata:

98. vv. Mád és Tállya állomásokon 90 db 48 rendszerű „LM+5” jelű vasbeton alj cseréje új geos leerősítéssel (új „LM+5” jelű vasbeton alj, S49 alátétlemez, síntalpbetét, geo csavar, geo szorítólemez, geo anya, KL jelű síncsavar, csavarbiztosító gyűrű), állomáson, szórványosan, kétszeri fenntartási és egyszeri jótállásos szabályozással, aláveréssel, ágyazatrendezéssel. Csavarok lekenése csavarmázzal.

Az egyéb anyagok (csavarmáz, benzin) biztosítása az Ajánlattevő feladata és költsége.

A beépítésre szánt anyagok kiszállítása Miskolcról az Ajánlattevő feladata és költsége. A vissznyereményi anyagokat a honos főpályamesteri szakaszra kell beszállítani. A vissznyereményi anyagok beszállítása az Ajánlattevő feladata és költsége. A vissznyereményi anyagokat anyagfajtánként elkülönítve, megszámlálhatóan szállítólevélen, küldlevélen kell átadni. Az építési- és felmérési napló előírás szerinti vezetése az Ajánlattevő feladata. A vissznyereményi anyagot vissznyereményi jegyzőkönyvben kell átadni a MÁV Zrt. részére. A bemérési jegyzőkönyvek elkészítése és átadása az Ajánlattevő feladata és költsége.

Az anyagok ki és beszállítása az Ajánlattevő feladata és költsége. Az anyagok ki és beszállításához szükséges jármű biztosítása az Ajánlattevő feladata és költsége. A figyelőőr biztosítása az Ajánlattevő feladata és költsége. A „Pályán munkások dolgoznak tábla kihelyezése” az Ajánlattevő feladata és költsége. A fejrovatos naplóba történő bejegyzés valamint az igény szerinti lassúmenet kérelmezése az Ajánlattevő feladata.

A nevezett munka határidőre, I. osztályú minőségben történő megvalósítása. A munkavégzéshez szükséges mindennemű munkagép, fizikai létszám, irányító személyzet és egyéb eszközök biztosítása.

Ajánlati árra vonatkozó kritérium(ok):

Az ajánlati árat ,- Ft / db + ÁFA egységárban kérjük megadni, melynek tartalmaznia kell a munkavégzéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget.

1.1.4	Műszaki tartalom

Munkaszám:					P5MSF150338

Munkavégzés helye:		98. vasúti vonal Szerencs – Hidasnémeti állomásköz (Mád – Tállya között)

Munka időtartama:		2015. május 01. – 2015. május 31.

Vágányzárat igényel:				Nem

Műszaki tartalom/ajánlattevő által elvégzendő feladat:

98. vv. Szerencs-Hidasnémeti állomásköz (Mád-Tállya között) 100 db 48 rendszerű „LM” jelű vasbeton alj cseréje új geos leerősítéssel (új „LM” jelű vasbeton alj, S49 alátétlemez, síntalpbetét, geo csavar, geo szorítólemez, geo anya, KL jelű síncsavar, csavarbiztosító gyűrű), szórványosan, kétszeri fenntartási és egyszeri jótállásos szabályozással, aláveréssel, ágyazatrendezéssel. Csavarok lekenése csavarmázzal.

MÁV FKG Kft. feladata:

Szakanyag (új „LM” jelű vasbeton alj, S49 alátétlemez, síntalpbetét, geo csavar, geo szorítólemez, geo anya, KL jelű síncsavar, csavarbiztosító gyűrű) biztosítása a MÁV FKG Kft. feladata és költsége.

Ajánlattevő feladata:

98. vv. Szerencs-Hidasnémeti állomásköz (Mád-Tállya között) 100 db 48 rendszerű „LM” jelű vasbeton alj cseréje új geos leerősítéssel (új „LM” jelű vasbeton alj, S49 alátétlemez, síntalpbetét, geo csavar, geo szorítólemez, geo anya, KL jelű síncsavar, csavarbiztosító gyűrű), szórványosan, kétszeri fenntartási és egyszeri jótállásos szabályozással, aláveréssel, ágyazatrendezéssel. Csavarok lekenése csavarmázzal.

Az egyéb anyagok (csavarmáz, benzin) biztosítása az Ajánlattevő feladata és költsége.

A beépítésre szánt anyagok kiszállítása Miskolcról az Ajánlattevő feladata és költsége. A vissznyereményi anyagokat a honos főpályamesteri szakaszra kell beszállítani. A vissznyereményi anyagok beszállítása az Ajánlattevő feladata és költsége. A vissznyereményi anyagokat anyagfajtánként elkülönítve, megszámlálhatóan szállítólevélen, küldlevélen kell átadni. Az építési- és felmérési napló előírás szerinti vezetése az Ajánlattevő feladata. A vissznyereményi anyagot vissznyereményi jegyzőkönyvben kell átadni a MÁV Zrt. részére. A bemérési jegyzőkönyvek elkészítése és átadása az Ajánlattevő feladata és költsége.

Az anyagok ki és beszállítása az Ajánlattevő feladata és költsége. Az anyagok ki és beszállításához szükséges jármű biztosítása az Ajánlattevő feladata és költsége. A figyelőőr biztosítása az Ajánlattevő feladata és költsége. A „Pályán munkások dolgoznak tábla kihelyezése” az Ajánlattevő feladata és költsége. A fejrovatos naplóba történő bejegyzés valamint az igény szerinti lassúmenet kérelmezése az Ajánlattevő feladata.

A nevezett munka határidőre, I. osztályú minőségben történő megvalósítása. A munkavégzéshez szükséges mindennemű munkagép, fizikai létszám, irányító személyzet és egyéb eszközök biztosítása.

Ajánlati árra vonatkozó kritérium(ok):

Az ajánlati árat ,- Ft / db + ÁFA egységárban kérjük megadni, melynek tartalmaznia kell a munkavégzéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget.

1.1.5	Műszaki tartalom

Munkaszám:					P5MSK150343

Munkavégzés helye:		98. vasúti vonal Abaújszántó állomás

Munka időtartama:		2015. május 01. – 2015. május 31.

Vágányzárat igényel:				Nem

Műszaki tartalom/ajánlattevő által elvégzendő feladat:

98. vv. Abaújszántó állomáson 20 db 2,60 mh talpfa csere állomásban geo-s leerősítéssel, „V” jelű síncsavar, geo alátétlemez, geo csavar, geo szorító lemez, 3-as csavarbiztosító gyűrű cseréjével. A 20 db 2,60 mh talpfacsere pontos helyét a MÁV Zrt. a munkaterület átadásig kijelöli.

MÁV FKG Kft. feladata:

Szakanyag (20 db 2,60 mh talpfa, „V” jelű síncsavar, geo alátétlemez, geo csavar, geo szorító lemez, 3-as csavarbiztosító gyűrű) biztosítása a MÁV FKG Kft. feladata és költsége.

Ajánlattevő feladata:

98. vv. Abaújszántó állomáson 20 db 2,60 mh talpfa csere állomásban geo-s leerősítéssel, „V” jelű síncsavar, geo alátétlemez, geo csavar, geo szorító lemez, 3-as csavarbiztosító gyűrű cseréjével.

A beépítésre szánt anyagok kiszállítása Miskolcról az Ajánlattevő feladata és költsége. A vissznyereményi anyagokat a honos szakaszmérnökség telephelyére kell beszállítani. A vissznyereményi anyagok beszállítása az Ajánlattevő feladata és költsége. A vissznyereményi anyagokat anyagfajtánként elkülönítve, megszámlálhatóan szállítólevélen, küldlevélen kell átadni. Az építési- és felmérési napló előírás szerinti vezetése az Ajánlattevő feladata. A vissznyereményi anyagot vissznyereményi jegyzőkönyvben kell átadni a MÁV Zrt. részére. A bemérési jegyzőkönyvek elkészítése és átadása az Ajánlattevő feladata és költsége

Az egyéb anyagok (csavarmáz, benzin) biztosítása az Ajánlattevő feladata és költsége.

Az Ajánlattevő által a munkaterületen elvégzendő feladat:

-	Cserélt talpfák lekötése előírt nyomtávolságra, nyomtávolság különbség kifuttatása szomszédos aljakon, ha szükséges.

-	Talpfák fel-, és lerakodása szállítójárműre. Az új anyagot a MÁV FKG Kft. Miskolcon biztosítja.

-	Talpfák kiszállítása és bontott anyagok beszállítása vasúti járművel a honos főpályamesteri szakaszra, majd a vissznyereményi anyagok deponálása.

-	Bemérési jegyzőkönyvek elkészítése és átadása.

Az anyagok ki és beszállítása az Ajánlattevő feladata és költsége. Az anyagok ki és beszállításához szükséges jármű biztosítása az Ajánlattevő feladata és költsége. A figyelőőr biztosítása az Ajánlattevő feladata és költsége. A „Pályán munkások dolgoznak tábla kihelyezése” az Ajánlattevő feladata és költsége. A fejrovatos naplóba történő bejegyzés valamint az igény szerinti lassúmenet kérelmezése Ajánlattevő feladata.

A nevezett munka határidőre, I. osztályú minőségben történő megvalósítása. A munkavégzéshez szükséges mindennemű munkagép, fizikai létszám, irányító személyzet és egyéb eszközök biztosítása.

Ajánlati árra vonatkozó kritérium(ok):

Az ajánlati árat a 2,60 mh talpfa csere esetében Ft /db + ÁFA egységáron kérjük megadni, melynek tartalmaznia kell a munkavégzéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget.

1.1.6	Műszaki tartalom

Munkaszám:					P5MSK150351

Munkavégzés helye:		98. vasúti vonal Abaújszántó állomás

Munka időtartama:		2015. május 01. – 2015. május 31.

Vágányzárat igényel:				Nem

Műszaki tartalom/ajánlattevő által elvégzendő feladat:

98. vv. Abaújszántó 74 db különféle méretű olajtelített kitérőfa cseréje, "K" és "V" síncsavarok teljes cseréjével, nyomtáv és fekszint szabályozással illetve a két szomszédos alj nyomtáv szabályozásával az alábbiak szerint:

2,60 mh kitérőfa 	  6 db

2,80 mh kitérőfa 	  6 db

3,00 mh kitérőfa 	  6 db

3,20 mh kitérőfa 	  8 db

3,40 mh kitérőfa 	  8 db

3,60 mh kitérőfa 	12 db

4,20 mh kitérőfa 	14 db

4,40 mh kitérőfa 	14 db

Összesen: 	74 db

Az összesen 74 db különféle méretű olajtelített kitérőfa cseréjének pontos helyét a MÁV Zrt. a munkaterület átadásig kijelöli.

MÁV FKG Kft. feladata:

Szakanyag (74 db különféle méretű olajtelített új kitérőfa, új "K" és "V" síncsavar) biztosítása a MÁV FKG Kft. feladata és költsége.

Ajánlattevő feladata:

74 db olajtelített kitérőfa cseréje "K" és "V" síncsavarok teljes cseréjével, nyomtáv és fekszint szabályozással illetve a két szomszédos alj nyomtáv szabályozásával az alábbiak szerint:

2,60 mh kitérőfa 	  6 db

2,80 mh kitérőfa 	  6 db

3,00mh kitérőfa 	  6 db

3,20mh kitérőfa 	  8 db

3,40mh kitérőfa 	  8 db

3,60mh kitérőfa 	12 db

4,20mh kitérőfa 	14 db

4,40mh kitérőfa 	14 db

Összesen: 	74 db

A beépítésre szánt anyagok kiszállítása Miskolcról az Ajánlattevő feladata és költsége. A vissznyereményi anyagokat a honos szakaszmérnökség telephelyére kell beszállítani. A vissznyereményi anyagok beszállítása az Ajánlattevő feladata és költsége. A vissznyereményi anyagokat anyagfajtánként elkülönítve, megszámlálhatóan szállítólevélen, küldlevélen kell átadni. Az építési- és felmérési napló előírás szerinti vezetése az Ajánlattevő feladata. A vissznyereményi anyagot vissznyereményi jegyzőkönyvben kell átadni a MÁV Zrt. részére. A bemérési jegyzőkönyvek elkészítése és átadása az Ajánlattevő feladata és költsége

Az egyéb anyagok (csavarmáz, benzin) biztosítása az Ajánlattevő feladata és költsége.

Az Ajánlattevő által a munkaterületen elvégzendő feladat:

-	Cserélt kitérőfák lekötése előírt nyomtávolságra, nyomtávolság különbség kifuttatása szomszédos aljakon, ha szükséges.

-	Kitérőfák fel-, és lerakodása szállítójárműre. Az új anyagot a MÁV FKG Kft. Miskolcon biztosítja.

-	Kitérőfák kiszállítása és bontott anyagok beszállítása vasúti járművel a honos főpályamesteri szakaszra, majd a vissznyereményi anyagok deponálása.

-	Bemérési jegyzőkönyvek elkészítése és átadása.

Az anyagok ki és beszállítása az Ajánlattevő feladata és költsége. Az anyagok ki és beszállításához szükséges jármű biztosítása az Ajánlattevő feladata és költsége. A figyelőőr biztosítása az Ajánlattevő feladata és költsége. A „Pályán munkások dolgoznak tábla kihelyezése” az Ajánlattevő feladata és költsége. A fejrovatos naplóba történő bejegyzés valamint az igény szerinti lassúmenet kérelmezése Ajánlattevő feladata.

A nevezett munka határidőre, I. osztályú minőségben történő megvalósítása. A munkavégzéshez szükséges mindennemű munkagép, fizikai létszám, irányító személyzet és egyéb eszközök biztosítása.

Ajánlati árra vonatkozó kritérium(ok):

Az ajánlati árat a különféle méretű kitérőfa csere esetében, kitérőfánként Ft /db + ÁFA egységáron kérjük megadni, melynek tartalmaznia kell a munkavégzéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget.

Ajánlatkérő csak teljes ajánlatot fogad el, részajánlat nem tehető.

1.1.7	Műszaki tartalom

Munkaszám:					P5MSF150354

Munkavégzés helye:		98. vasúti vonal Tállya – Kőbánya, Abaújszántó fürdő mh.

Munka időtartama:		2015. május 01. – 2015. május 31.

Vágányzárat igényel:				Nem

Műszaki tartalom/ajánlattevő által elvégzendő feladat:

98. vv. Tállya-Kőbánya valamint Abaújszántó fürdő mh. vágányaiban összesen 40 db 48 rendszerű „LM+10” jelű vasbeton alj cseréje új geos leerősítéssel (új „LM+10” jelű vasbeton alj, S49 alátétlemez, síntalpbetét, geo csavar, geo szorítólemez, geo anya, KL jelű síncsavar, csavarbiztosító gyűrű), állomáson, szórványosan, kétszeri fenntartási és egyszeri jótállásos szabályozással, aláveréssel, ágyazatrendezéssel. Csavarok lekenése csavarmázzal. A cserélendő mennyiség részletezése: Tállya-Kőbánya 20 db, Abaújszántó fürdő mh. 20 db.

MÁV FKG Kft. feladata:

Szakanyag (új „LM+10” jelű vasbeton alj, S49 alátétlemez, síntalpbetét, geo csavar, geo szorítólemez, geo anya, KL jelű síncsavar, csavarbiztosító gyűrű) biztosítása a MÁV FKG Kft. feladata és költsége.

Ajánlattevő feladata:

98. vv. Tállya-Kőbánya valamint Abaújszántó fürdő mh. vágányaiban összesen 40 db 48 rendszerű „LM+10” jelű vasbeton alj cseréje új geos leerősítéssel (új „LM+10” jelű vasbeton alj, S49 alátétlemez, síntalpbetét, geo csavar, geo szorítólemez, geo anya, KL jelű síncsavar, csavarbiztosító gyűrű), állomáson, szórványosan, kétszeri fenntartási és egyszeri jótállásos szabályozással, aláveréssel, ágyazatrendezéssel. Csavarok lekenése csavarmázzal. A cserélendő mennyiség részletezése: Tállya-Kőbánya 20 db, Abaújszántó fürdő mh. 20 db.

Az egyéb anyagok (csavarmáz, benzin) biztosítása az Ajánlattevő feladata és költsége.

A beépítésre szánt anyagok kiszállítása Miskolcról az Ajánlattevő feladata és költsége. A vissznyereményi anyagokat a honos főpályamesteri szakaszra kell beszállítani. A vissznyereményi anyagok beszállítása az Ajánlattevő feladata és költsége. A vissznyereményi anyagokat anyagfajtánként elkülönítve, megszámlálhatóan szállítólevélen, küldlevélen kell átadni. Az építési- és felmérési napló előírás szerinti vezetése az Ajánlattevő feladata. A vissznyereményi anyagot vissznyereményi jegyzőkönyvben kell átadni a MÁV Zrt. részére. A bemérési jegyzőkönyvek elkészítése és átadása az Ajánlattevő feladata és költsége.

Az anyagok ki és beszállítása az Ajánlattevő feladata és költsége. Az anyagok ki és beszállításához szükséges jármű biztosítása az Ajánlattevő feladata és költsége. A figyelőőr biztosítása az Ajánlattevő feladata és költsége. A „Pályán munkások dolgoznak tábla kihelyezése” az Ajánlattevő feladata és költsége. A fejrovatos naplóba történő bejegyzés valamint az igény szerinti lassúmenet kérelmezése az Ajánlattevő feladata.

A nevezett munka határidőre, I. osztályú minőségben történő megvalósítása. A munkavégzéshez szükséges mindennemű munkagép, fizikai létszám, irányító személyzet és egyéb eszközök biztosítása.

Ajánlati árra vonatkozó kritérium(ok):

Az ajánlati árat ,- Ft / db + ÁFA egységárban kérjük megadni, melynek tartalmaznia kell a munkavégzéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget.

Ajánlatkérő csak teljes árajánlatot fogad el, részajánlat nem tehető.

2.sz. melléklet

Ajánlattételi nyilatkozat minta

A j á n l a t t e v ő i   n y i l a t k o z a t

Alulírott …………………………, mint a(z) ……(cégnév, székhely)……. cégjegyzésre jogosult képviselője – az ajánlatkérésben és a szerződéses feltételekben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény gondos áttekintése után – kijelentem, hogy az ajánlatkérésben foglalt valamennyi feltételt, a helyszínt szakértőtől elvárható gondossággal megismertük, megértettük, valamint, hogy azokat jelen nyilatkozattal elfogadjuk és nyertességünk esetén a szerződést a konkrétumokkal kiegészítve aláírjuk.

Kijelentem, hogy ajánlatomhoz az ajánlattételi határidőtől számított 90 napig kötve vagyok.

Jelen nyilatkozatot a MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint Ajánlatkérő által a „Miskolc divízió 98. vasúti vonalán különféle aljak cseréje” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………..……………….

(cégszerű aláírás)

3.sz. melléklet

Ajánlattételi lap minta

A j á n l a t t é t e l i   l a p

„Miskolc divízió 98. vasúti vonalán különféle aljak cseréje”

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye (lakóhelye):

Levelezési címe:

Telefon:

Telefax:

E-mail:

Értékelésre kerülő tartalmi elem:

Ellenszolgáltatás összege:

- alj csere:		Ft/db + ÁFA

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………….

(cégszerű aláírás)

4.sz. melléklet

Nyilatkozat kizáró okokról

„Miskolc divízió 98. vasúti vonalán különféle aljak cseréje”

tárgyú beszerzési eljárásban

Alulírott …………………………………………………………

az alábbi nyilatkozatot teszem:

A „Miskolc divízió 98. vasúti vonalán különféle aljak cseréje” tárgyú ajánlatkérés 6. pontjában részletezett kizáró okok velem szemben nem állnak fenn.

Kelt.:………………(helység, év/hónap/nap)

………………………………

cégszerű aláírás

5.sz. melléklet

Ajánlattevői nyilatkozat az összeférhetetlenségről

Alulírott nyilatkozom, az összeférhetetlenség kezelésére vonatkozóan, hogy Vállalkozásunk tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként sem közvetlen, sem közvetett módon nem áll jogviszonyban MÁV-os tisztségviselővel, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak Törvény (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja) szerint értelmezett közeli hozzátartozójával.

Dátum:……………………………

………………………….

(cégszerű aláírás)

6.sz. melléklet

Teljességi nyilatkozat

melyben a Vállalkozó alulírott ……………………………. (név), cégjegyzésre jogosult képviselője kijelenti, hogy a ………………………………………………-ra a MÁV Zrt. által kiírt eljárásban kiadott ajánlattételi dokumentációt, a rendelkezésére bocsátott műszaki dokumentációban rögzítetteket megismerte, az abban foglaltakat megvalósításra alkalmasnak ítéli, továbbá ezen dokumentumok, illetve a helyszín alapos ismeretében nettó …… Ft összegű árajánlatát a létesítmény teljes körű megvalósítására adja.

Tudomásul veszi, hogy az elszámolás során az ajánlati kiírás, a tervek, a helyszíni bejárás, valamint a feltett kérdés-válaszok bármelyikében rögzített munkanemek esetében azok be nem árazásából eredő többlet, valamint mennyiségi többlet elszámolására lehetőség nincs.

A kivitelezés során csak és kizárólag a megrendelő kapcsolattartója által – a műszaki ellenőr által az építési napló útján elrendelt - pótmunkák elszámolása a vállalkozó által benyújtott tételes költségvetés műszaki ellenőr által elfogadott/jóváhagyott egységárakon, tételes felmérés alapján lehetséges.

Dátum: …………………………

………….………………………

Aláírás

7.sz. melléklet 1. dok.

R e f e r e n c i a n y i l a t k o z a t

Alulírott……………..…  mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a …………………….....(cégnév)

2012.; 2013.; 2014. évben, az ajánlatkérés tárgya szerinti tevékenységnek minősülő munkákat végeztük:

|  | A szerződést kötő másik fél megnevezése, elérhetősége | A szolgáltatás megnevezése | Ellenszolgáltatás nettó összege | Teljesítés ideje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |

Jelen nyilatkozatot a MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint Ajánlatkérő által a „Miskolc divízió 98. vasúti vonalán különféle aljak cseréje” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………….

(cégszerű aláírás)

7.sz. melléklet 2. dok.

erőforrás biztosítási nyilatkozat

Alulírott……………..…  mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a munkavégzéshez szükséges tárgyi és képesített humán erőforrással rendelkezem.

Alulírott……………..…  mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a munkavégzést saját kivitelezésben kívánom elvégezni/alvállalkozó bevonásával kívánom elvégezni.3

A szerződés teljesítésébe a következő alvállalkozó(ka)t kívánjuk bevonni:

|  | Alvállalkozó neve |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

Szakképesítéssel rendelkező létszám: ……….. fő

MV-KÉ-B jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetővel: ……….. fő

Figyelőőr jogosultsággal rendelkező létszám: ……….. fő

Vágányzár megaratására jogosult I3/A egyszerűsített forgalmi vizsgával rendelkező  munkavállalók: ……….. fő

Berendezések, műszaki felszereltség:

|  | Eszköz megnevezése, típusa | Darabszám |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Jelen nyilatkozatot a MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint Ajánlatkérő által a „Miskolc divízió 98. vasúti vonalán különféle aljak cseréje” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………….

(cégszerű aláírás)

7.sz. melléklet 3. dok.

R e f e r e n c i a n y i l a t k o z a t

alvállalkozó részére

Alulírott……………..…  mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a …………………….....(cégnév)

2012.; 2013.; 2014. évben, az ajánlatkérés tárgya szerinti tevékenységnek minősülő munkákat végeztük:

|  | A szerződést kötő másik fél megnevezése, elérhetősége | A szolgáltatás megnevezése | Ellenszolgáltatás nettó összege | Teljesítés ideje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |

Jelen nyilatkozatot a MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint Ajánlatkérő által a „Miskolc divízió 98. vasúti vonalán különféle aljak cseréje” tárgyú ajánlatkérésben, a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) részére az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………….

(cégszerű aláírás)

7.sz. melléklet 4. dok.

erőforrás biztosítási nyilatkozat

ALVÁLLALKOZÓ RÉSZÉRE

Alulírott……………..…  mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a munkavégzéshez szükséges tárgyi és képesített humán erőforrással rendelkezem.

Alulírott……………..…  mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a munkavégzést saját kivitelezésben kívánom elvégezni/alvállalkozó bevonásával kívánom elvégezni.

A szerződés teljesítésébe a következő alvállalkozó(ka)t kívánjuk bevonni:

|  | Alvállalkozó neve |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

Szakképesítéssel rendelkező létszám: ……….. fő

MV-KÉ-B jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetővel: ……….. fő

Figyelőőr jogosultsággal rendelkező létszám: ……….. fő

Vágányzár megaratására jogosult I3/A egyszerűsített forgalmi vizsgával rendelkező  munkavállalók: ……….. fő

Berendezések, műszaki felszereltség:

|  | Eszköz megnevezése, típusa | Darabszám |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Jelen nyilatkozatot a MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint Ajánlatkérő által a „Miskolc divízió 98. vasúti vonalán különféle aljak cseréje” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

………………………….

(cégszerű aláírás)

8.sz. melléklet

ÁLTALÁNOS ADATOK

Ajánlattevő neve

Címe

Számlavezető

Bankszámlaszáma

Számlázási címe

Adószáma

Statisztikai jelzőszáma

Cégbíróság és cégjegyzékszám

Képviselője

Aláírásra jogosult megnevezése

Mobiltelefonos elérhetőség

E-mail elérhetőség

# Footnotes

Az ajánlattételi felhívás 5.3. pontjának megfelelően.

Az ajánlattételi felhívás 5.2. pontjának megfelelően.

3 Alvállalkozó bevonása esetén Alvállalkozó 7.sz. melléklet 3. dokumentuma szerinti nyilatkozat csatolandó.

Az ajánlattételi felhívás 5.2. pontjának megfelelően.