1.sz melléklet

Miskolc divízióban közúti forgalomtechnikai feladatok elvégzése

Műszaki dokumentáció

MÁV Zrt.

2015.

# Műszaki leírás

1.1	Előzmények

Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlatevőt, hogy a MÁV FKG Kft. 16/02/2015. szerződés szám alatt vállalkozási szerződést kötött a MÁV Zrt. Megrendelővel (a továbbiakban: Megrendelő), amelyben elvállalta a Budapest, Miskolc, Pécs, Szombathely, Szeged, Debrecen, Mérnöki divíziók területén végzendő munkákat.

    - Műszaki tartalom

Munkaszám:					P5MSK150321

Munkavégzés helye:	90. Felsőzsolca-Hidasnémeti OH vasúti vonal Novajidrány állomás 443+47 vasúti szelvényben lévő átjáró (Novajidrány-Garadna összekötő út 2+427 sz. közúti szelvény, Novajidrány Kossuth út).

Jóváhagyott tervek leadási határideje:	2015. május 05.

Vágányzárat igényel:				Igen

Munkavégzés pontos ideje:

1 alkalom teljes útzár:	2015.05.11./12. 22:30 – 04:00 között 3 óra időtartamban.

1 alkalom félpályás útzár: 2015.05.12. 06:00 – 14:00 között.

A teljes és félpályás útzárak részletes időpontjai, a tervbenyújtás előtti egyeztetés során kerülnek meghatározásra.

Műszaki tartalom/ajánlattevő által elvégzendő feladat:

90. Felsőzsolca – Hidasnémeti – OH vasúti vonal Novajidrány állomás 443+47 vasúti szelvényben (Novajidrány-Garadna összekötő út 2+427 sz. közúti szelvény, Novajidrány Kossuth út) található vasúti átjáró átépítési munkálataihoz szükséges közúti forgalomterelési terv elkészítése és az ahhoz kapcsolódó engedélyek beszerzése, valamint opciós tételként az elkészített forgalomterelési terv alapján a közúti forgalomterelési feladatok elvégzése.

MÁV FKG Kft. feladata: -

Ajánlattevő feladata:

90. Felsőzsolca – Hidasnémeti – OH vasúti vonal Novajidrány állomás 443+47 vasúti szelvényben (Novajidrány-Garadna összekötő út 2+427 sz. közúti szelvény, Novajidrány Kossuth út) található vasúti átjáró átépítési munkálataihoz szükséges közúti forgalomterelési terv elkészítése és az ahhoz kapcsolódó engedélyek beszerzése, valamint opciós tételként az elkészített forgalomterelési terv alapján a közúti forgalomterelési feladatok elvégzése az alábbiak szerint:

1./ Közúti forgalomterelési terv elkészítése és az ahhoz kapcsolódó engedélyek beszerzése:

A 3/2001 (I.31.) KöViM rendeletnek és a vonatkozó Útügyi Műszaki Előírásoknak megfelelő forgalomtechnikai terv elkészítése. A szükséges egyeztetések lefolytatása, engedélyeztetése, a szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzése. A forgalomtechnikával kapcsolatos egyeztetéseket szükség esetén az illetékes Volánnal is le kell folytatni. Az engedélyeztetett közúti forgalomterelési tervet (Közúti Forgalomterelési terv M=1:500, Műszaki leírás) 6 példányban kell átadni az Ajánlatkérő részére. Az érintett közútkezelők (Magyar Közút Nonprofit Zrt., Önkormányzat) és egyéb szervezetek (Volán társaságok, rendőrség, szakhatóságok, tűzoltóság, mentők, stb.) hozzájárulásának beszerzése a munka megkezdése előtt legalább 15 nappal.

2./ Opciós tétel 1.:

Az elkészített forgalomterelési terv alapján közúti forgalomterelési feladatok komplett elvégzése

A hozzájárulások alapján be kell vezetnie és – a MÁV FKG Kft. munkavégzése alatt megfelelő módon – fenn kell tartania a szükséges forgalomtechnikai intézkedéseket, mely tartalmazza a felmerülő valamennyi költséget, beleértve a táblák legyártását, azok kihelyezését és bevonását, szükség esetén jelzőőrök biztosítását, a közúton közlekedők / lakosság médiák útján történő tájékoztatását.

Az Opciós tételként feltüntetett forgalomterelési kivitelezési munkákat abban az esetben végzi el az Ajánlatevő, ha a Magyar Közút Nonprofit Zrt. nem vonja saját hatáskörébe az adott forgalomterelési feladatot. Amennyiben a Magyar Közút Nonprofit Zrt. saját hatáskörébe vonja valamelyik forgalomterelési feladatot, akkor a MÁV FKG Kft. jogosult az opciós tételt – bármilyen fizetési, kártérítés, vagy kártalanítási kötelezettség nélkül – írásban visszamondani legalább 3 nappal a forgalomterelési feladat elvégzésének kezdő napja előtt.

3./ Opciós tétel 2.:

Jelzőőr-pár biztosítása

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. által végzett forgalomterelési feladatokhoz jelzőőr-pár biztosítása.

Az Opciós tétel, abban az esetben kerül megrendelésre, ha a Magyar Közút Nonprofit Zrt. magához vonja a kivitelezési munkákat, de jelzőőr-párt nem biztosít, és a kiadott Közútkezelői Hozzájárulásban a jelzőőr biztosítása előírásra kerül.

Egyéb információk: -

Az Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a közúti forgalomterelési feladatok komplett elvégzéséhez minimum 4 fő bejelentett munkavállalóval.

Az Ajánlattevőnek rendelkeznie kell 1 fő szaktervezővel aki KÉ-K minősítéssel rendelkezik, és szerepel a Mérnöki Kamarai Tervezői névjegyzékben.

A közúti forgalomterelési feladatok pontos időpontjával kapcsolatosan az Ajánlattevő kötelessége egyeztetni az Ajánlatkérővel.

Az útzár megkezdése előtt 7 nappal Ajánlatkérő bejelentést tesz az illetékes közútkezelő felé a munkavégzés pontos időpontjáról.

Ajánlat árra vonatkozó kritérium(ok):

- közúti forgalomterelési terv elkészítése és az azokhoz kapcsolódó engedélyek beszerzése:

Tervezés, engedélyeztetés díja (Ft + ÁFA)

Opciós tétel 1.:

- Az elkészített forgalomterelési tervek alapján közúti forgalomterelési feladatok komplett kivitelezése, szükség esetén jelzőőrök biztosításával együtt:

Kivitelezés díja (Ft + ÁFA)

Opciós tétel 2.:

- A forgalomterelési feladatok elvégzéséhez szükséges jelzőőr-pár biztosítása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által végzett kitáblázás esetén:

Jelzőőr-pár óradíja (Ft/óra/jelzőőr-pár + ÁFA)

    - Műszaki tartalom

Munkaszám:					P5MSK150261

Munkavégzés helye:		80. Budapest- Miskolc-Mezőzombor vasúti vonal Taktaharkány állomás 2104+28 vasúti szelvényben lévő átjáró (Köröm- Tiszalúc-Szerencs összekötő út 20+071 sz. közúti szelvény, Taktaharkány Kazinczy út).

Jóváhagyott tervek leadási határideje:	2015. május 14.

Vágányzárat igényel:				Igen

Munkavégzés pontos ideje:

1 alkalom teljes útzár:	2015.05.22./23. 22:30 – 04:00 között 2 óra időtartamban.

A teljes és félpályás útzárak részletes időpontjai, a tervbenyújtás előtti egyeztetés során kerülnek meghatározásra.

Műszaki tartalom/ajánlattevő által elvégzendő feladat:

80. Budapest- Miskolc-Mezőzombor vasúti vonal Taktaharkány állomás 2104+28 vasúti szelvényben (Köröm- Tiszalúc-Szerencs összekötő út 20+071 sz. közúti szelvény, Taktaharkány Kazinczy út) található vasúti átjáró átépítési munkálataihoz szükséges közúti forgalomterelési terv elkészítése és az ahhoz kapcsolódó engedélyek beszerzése, valamint opciós tételként az elkészített forgalomterelési terv alapján a közúti forgalomterelési feladatok elvégzése.

MÁV FKG Kft. feladata: -

Ajánlattevő feladata:

80. Budapest- Miskolc-Mezőzombor vasúti vonal Taktaharkány állomás 2104+28 vasúti szelvényben (Köröm- Tiszalúc-Szerencs összekötő út 20+071 sz. közúti szelvény, Taktaharkány Kazinczy út) található vasúti átjáró átépítési munkálataihoz szükséges közúti forgalomterelési terv elkészítése és az ahhoz kapcsolódó engedélyek beszerzése, valamint opciós tételként az elkészített forgalomterelési terv alapján a közúti forgalomterelési feladatok elvégzése az alábbiak szerint:

1./ Közúti forgalomterelési terv elkészítése és az ahhoz kapcsolódó engedélyek beszerzése:

A 3/2001 (I.31.) KöViM rendeletnek és a vonatkozó Útügyi Műszaki Előírásoknak megfelelő forgalomtechnikai terv elkészítése. A szükséges egyeztetések lefolytatása, engedélyeztetése, a szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzése. A forgalomtechnikával kapcsolatos egyeztetéseket szükség esetén az illetékes Volánnal is le kell folytatni. Az engedélyeztetett közúti forgalomterelési tervet (Közúti Forgalomterelési terv M=1:500, Műszaki leírás) 6 példányban kell átadni az Ajánlatkérő részére. Az érintett közútkezelők (Magyar Közút Nonprofit Zrt., Önkormányzat) és egyéb szervezetek (Volán társaságok, rendőrség, szakhatóságok, tűzoltóság, mentők, stb.) hozzájárulásának beszerzése a munka megkezdése előtt legalább 15 nappal.

2./ Opciós tétel 1.:

Az elkészített forgalomterelési terv alapján közúti forgalomterelési feladatok komplett elvégzése

A hozzájárulások alapján be kell vezetnie és – a MÁV FKG Kft. munkavégzése alatt megfelelő módon – fenn kell tartania a szükséges forgalomtechnikai intézkedéseket, mely tartalmazza a felmerülő valamennyi költséget, beleértve a táblák legyártását, azok kihelyezését és bevonását, szükség esetén jelzőőrök biztosítását, a közúton közlekedők / lakosság médiák útján történő tájékoztatását.

Az Opciós tételként feltüntetett forgalomterelési kivitelezési munkákat abban az esetben végzi el az Ajánlatevő, ha a Magyar Közút Nonprofit Zrt. nem vonja saját hatáskörébe az adott forgalomterelési feladatot. Amennyiben a Magyar Közút Nonprofit Zrt. saját hatáskörébe vonja valamelyik forgalomterelési feladatot, akkor a MÁV FKG Kft. jogosult az opciós tételt – bármilyen fizetési, kártérítés, vagy kártalanítási kötelezettség nélkül – írásban visszamondani legalább 3 nappal a forgalomterelési feladat elvégzésének kezdő napja előtt.

3./ Opciós tétel 2.:

Jelzőőr-pár biztosítása

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. által végzett forgalomterelési feladatokhoz jelzőőr-pár biztosítása.

Az Opciós tétel, abban az esetben kerül megrendelésre, ha a Magyar Közút Nonprofit Zrt. magához vonja a kivitelezési munkákat, de jelzőőr-párt nem biztosít, és a kiadott Közútkezelői Hozzájárulásban a jelzőőr biztosítása előírásra kerül.

Egyéb információk: -

Az Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a közúti forgalomterelési feladatok komplett elvégzéséhez minimum 4 fő bejelentett munkavállalóval.

Az Ajánlattevőnek rendelkeznie kell 1 fő szaktervezővel aki KÉ-K minősítéssel rendelkezik, és szerepel a Mérnöki Kamarai Tervezői névjegyzékben.

A közúti forgalomterelési feladatok pontos időpontjával kapcsolatosan az Ajánlattevő kötelessége egyeztetni az Ajánlatkérővel.

Az útzár megkezdése előtt 7 nappal Ajánlatkérő bejelentést tesz az illetékes közútkezelő felé a munkavégzés pontos időpontjáról.

Ajánlat árra vonatkozó kritérium(ok):

- közúti forgalomterelési terv elkészítése és az azokhoz kapcsolódó engedélyek beszerzése:

Tervezés, engedélyeztetés díja (Ft + ÁFA)

Opciós tétel 1.:

- Az elkészített forgalomterelési tervek alapján közúti forgalomterelési feladatok komplett kivitelezése, szükség esetén jelzőőrök biztosításával együtt:

Kivitelezés díja (Ft + ÁFA)

Opciós tétel 2.:

- A forgalomterelési feladatok elvégzéséhez szükséges jelzőőr-pár biztosítása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által végzett kitáblázás esetén:

Jelzőőr-pár óradíja (Ft/óra/jelzőőr-pár + ÁFA)

    - Műszaki tartalom

Munkaszám:					P5MSK150244, P5MSK150245

Munkavégzés helye:		80. Budapest- Miskolc-Mezőzombor vasúti vonal Miskolc Tiszai pu. – Felsőzsolca állomásköz 1835+82 vasúti szelvény jobb és bal vágányában lévő 2 csoport átjáró (Miskolc Fonoda út).

Jóváhagyott tervek leadási határideje:	2015. május 21.

Vágányzárat igényel:				Igen

Munkavégzés pontos ideje:

1 alkalom teljes útzár:	2015.05.29./30. 22:30 – 04:00 között 2 óra időtartamban.

1 alkalom teljes útzár:	2015.05.30./31. 22:30 – 04:00 között 2 óra időtartamban.

A teljes és félpályás útzárak részletes időpontjai, a tervbenyújtás előtti egyeztetés során kerülnek meghatározásra.

Műszaki tartalom/ajánlattevő által elvégzendő feladat:

80. Budapest- Miskolc-Mezőzombor vasúti vonal Miskolc Tiszai pu. – Felsőzsolca állomásköz 1835+82 vasúti szelvény jobb és bal vágányában (Miskolc Fonoda út) található 2 csoport vasúti átjáró átépítési munkálataihoz szükséges közúti forgalomterelési terv elkészítése és az ahhoz kapcsolódó engedélyek beszerzése, valamint opciós tételként az elkészített forgalomterelési terv alapján a közúti forgalomterelési feladatok elvégzése.

MÁV FKG Kft. feladata: -

Ajánlattevő feladata:

80. Budapest- Miskolc-Mezőzombor vasúti vonal Miskolc Tiszai pu. – Felsőzsolca állomásköz 1835+82 vasúti szelvény jobb és bal vágányában (Miskolc Fonoda út) található 2 csoport vasúti átjáró átépítési munkálataihoz szükséges közúti forgalomterelési terv elkészítése és az ahhoz kapcsolódó engedélyek beszerzése, valamint opciós tételként az elkészített forgalomterelési terv alapján a közúti forgalomterelési feladatok elvégzése az alábbiak szerint:

1./ Közúti forgalomterelési terv elkészítése és az ahhoz kapcsolódó engedélyek beszerzése:

A 3/2001 (I.31.) KöViM rendeletnek és a vonatkozó Útügyi Műszaki Előírásoknak megfelelő forgalomtechnikai terv elkészítése. A szükséges egyeztetések lefolytatása, engedélyeztetése, a szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzése. A forgalomtechnikával kapcsolatos egyeztetéseket szükség esetén az illetékes Volánnal is le kell folytatni. Az engedélyeztetett közúti forgalomterelési tervet (Közúti Forgalomterelési terv M=1:500, Műszaki leírás) 6 példányban kell átadni az Ajánlatkérő részére. Az érintett közútkezelők (Magyar Közút Nonprofit Zrt., Önkormányzat) és egyéb szervezetek (Volán társaságok, rendőrség, szakhatóságok, tűzoltóság, mentők, stb.) hozzájárulásának beszerzése a munka megkezdése előtt legalább 15 nappal.

2./ Opciós tétel 1.:

Az elkészített forgalomterelési terv alapján közúti forgalomterelési feladatok komplett elvégzése

A hozzájárulások alapján be kell vezetnie és – a MÁV FKG Kft. munkavégzése alatt megfelelő módon – fenn kell tartania a szükséges forgalomtechnikai intézkedéseket, mely tartalmazza a felmerülő valamennyi költséget, beleértve a táblák legyártását, azok kihelyezését és bevonását, szükség esetén jelzőőrök biztosítását, a közúton közlekedők / lakosság médiák útján történő tájékoztatását.

Az Opciós tételként feltüntetett forgalomterelési kivitelezési munkákat abban az esetben végzi el az Ajánlatevő, ha a Magyar Közút Nonprofit Zrt. nem vonja saját hatáskörébe az adott forgalomterelési feladatot. Amennyiben a Magyar Közút Nonprofit Zrt. saját hatáskörébe vonja valamelyik forgalomterelési feladatot, akkor a MÁV FKG Kft. jogosult az opciós tételt – bármilyen fizetési, kártérítés, vagy kártalanítási kötelezettség nélkül – írásban visszamondani legalább 3 nappal a forgalomterelési feladat elvégzésének kezdő napja előtt.

3./ Opciós tétel 2.:

Jelzőőr-pár biztosítása

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. által végzett forgalomterelési feladatokhoz jelzőőr-pár biztosítása.

Az Opciós tétel, abban az esetben kerül megrendelésre, ha a Magyar Közút Nonprofit Zrt. magához vonja a kivitelezési munkákat, de jelzőőr-párt nem biztosít, és a kiadott Közútkezelői Hozzájárulásban a jelzőőr biztosítása előírásra kerül.

Egyéb információk: -

Az Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a közúti forgalomterelési feladatok komplett elvégzéséhez minimum 4 fő bejelentett munkavállalóval.

Az Ajánlattevőnek rendelkeznie kell 1 fő szaktervezővel aki KÉ-K minősítéssel rendelkezik, és szerepel a Mérnöki Kamarai Tervezői névjegyzékben.

A közúti forgalomterelési feladatok pontos időpontjával kapcsolatosan az Ajánlattevő kötelessége egyeztetni az Ajánlatkérővel.

Az útzár megkezdése előtt 7 nappal Ajánlatkérő bejelentést tesz az illetékes közútkezelő felé a munkavégzés pontos időpontjáról.

Ajánlat árra vonatkozó kritérium(ok):

- közúti forgalomterelési terv elkészítése és az azokhoz kapcsolódó engedélyek beszerzése:

Tervezés, engedélyeztetés díja (Ft + ÁFA)

Opciós tétel 1.:

- Az elkészített forgalomterelési tervek alapján közúti forgalomterelési feladatok komplett kivitelezése, szükség esetén jelzőőrök biztosításával együtt:

Kivitelezés díja (Ft + ÁFA)

Opciós tétel 2.:

- A forgalomterelési feladatok elvégzéséhez szükséges jelzőőr-pár biztosítása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által végzett kitáblázás esetén:

Jelzőőr-pár óradíja (Ft/óra/jelzőőr-pár + ÁFA)

    - Műszaki tartalom

Munkaszám:					P5MSF150003

Munkavégzés helye:		80. Budapest-Miskolc vasúti vonal Vámosgyörk-Ludas állomásköz 909+48 vasúti szelvény jobb és bal vágányában lévő 2 csoport átjáró (3210 sz. Gyöngyös-Adács összekötő út 6+109 sz.).

Jóváhagyott tervek leadási határideje:	2015. június 01.

Vágányzárat igényel:				Igen

Munkavégzés pontos ideje:

1 alkalom teljes útzár:		2015.06.08./09. 20:00 – 06:00 között.

1 alkalom teljes útzár:		2015.06.09./10. 20:00 – 06:00 között.

1 alkalom teljes útzár:		2015.06.10./11. 20:00 – 06:00 között.

1 alkalom teljes útzár:		2015.06.11./12. 20:00 – 06:00 között.

1 alkalom félpályás útzár:	2015.06.12. 06:00 – 16:00 között.

1 alkalom teljes útzár:		2015.06.29./30. 20:00 – 06:00 között 4 óra időtartamban.

A teljes és félpályás útzárak részletes időpontjai, a tervbenyújtás előtti egyeztetés során kerülnek meghatározásra.

Műszaki tartalom/ajánlattevő által elvégzendő feladat:

80. Budapest-Miskolc vasúti vonal Vámosgyörk-Ludas állomásköz 909+48 vasúti szelvény jobb és bal vágányában (3210 sz. Gyöngyös-Adács összekötő út 6+109 sz.) található 2 csoport vasúti átjáró átépítési munkálataihoz szükséges közúti forgalomterelési terv elkészítése és az ahhoz kapcsolódó engedélyek beszerzése, valamint opciós tételként az elkészített forgalomterelési terv alapján a közúti forgalomterelési feladatok elvégzése.

MÁV FKG Kft. feladata: -

Ajánlattevő feladata:

80. Budapest-Miskolc vasúti vonal Vámosgyörk-Ludas állomásköz 909+48 vasúti szelvény jobb és bal vágányában (3210 sz. Gyöngyös-Adács összekötő út 6+109 sz.) található 2 csoport vasúti átjáró átépítési munkálataihoz szükséges közúti forgalomterelési terv elkészítése és az ahhoz kapcsolódó engedélyek beszerzése, valamint opciós tételként az elkészített forgalomterelési terv alapján a közúti forgalomterelési feladatok elvégzése az alábbiak szerint:

1./ Közúti forgalomterelési terv elkészítése és az ahhoz kapcsolódó engedélyek beszerzése:

A 3/2001 (I.31.) KöViM rendeletnek és a vonatkozó Útügyi Műszaki Előírásoknak megfelelő forgalomtechnikai terv elkészítése. A szükséges egyeztetések lefolytatása, engedélyeztetése, a szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzése. A forgalomtechnikával kapcsolatos egyeztetéseket szükség esetén az illetékes Volánnal is le kell folytatni. Az engedélyeztetett közúti forgalomterelési tervet (Közúti Forgalomterelési terv M=1:500, Műszaki leírás) 6 példányban kell átadni az Ajánlatkérő részére. Az érintett közútkezelők (Magyar Közút Nonprofit Zrt., Önkormányzat) és egyéb szervezetek (Volán társaságok, rendőrség, szakhatóságok, tűzoltóság, mentők, stb.) hozzájárulásának beszerzése a munka megkezdése előtt legalább 15 nappal.

2./ Opciós tétel 1.:

Az elkészített forgalomterelési terv alapján közúti forgalomterelési feladatok komplett elvégzése

A hozzájárulások alapján be kell vezetnie és – a MÁV FKG Kft. munkavégzése alatt megfelelő módon – fenn kell tartania a szükséges forgalomtechnikai intézkedéseket, mely tartalmazza a felmerülő valamennyi költséget, beleértve a táblák legyártását, azok kihelyezését és bevonását, szükség esetén jelzőőrök biztosítását, a közúton közlekedők / lakosság médiák útján történő tájékoztatását.

Az Opciós tételként feltüntetett forgalomterelési kivitelezési munkákat abban az esetben végzi el az Ajánlatevő, ha a Magyar Közút Nonprofit Zrt. nem vonja saját hatáskörébe az adott forgalomterelési feladatot. Amennyiben a Magyar Közút Nonprofit Zrt. saját hatáskörébe vonja valamelyik forgalomterelési feladatot, akkor a MÁV FKG Kft. jogosult az opciós tételt – bármilyen fizetési, kártérítés, vagy kártalanítási kötelezettség nélkül – írásban visszamondani legalább 3 nappal a forgalomterelési feladat elvégzésének kezdő napja előtt.

3./ Opciós tétel 2.:

Jelzőőr-pár biztosítása

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. által végzett forgalomterelési feladatokhoz jelzőőr-pár biztosítása.

Az Opciós tétel, abban az esetben kerül megrendelésre, ha a Magyar Közút Nonprofit Zrt. magához vonja a kivitelezési munkákat, de jelzőőr-párt nem biztosít, és a kiadott Közútkezelői Hozzájárulásban a jelzőőr biztosítása előírásra kerül.

Egyéb információk: -

Az Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a közúti forgalomterelési feladatok komplett elvégzéséhez minimum 4 fő bejelentett munkavállalóval.

Az Ajánlattevőnek rendelkeznie kell 1 fő szaktervezővel aki KÉ-K minősítéssel rendelkezik, és szerepel a Mérnöki Kamarai Tervezői névjegyzékben.

A közúti forgalomterelési feladatok pontos időpontjával kapcsolatosan az Ajánlattevő kötelessége egyeztetni az Ajánlatkérővel.

Az útzár megkezdése előtt 7 nappal Ajánlatkérő bejelentést tesz az illetékes közútkezelő felé a munkavégzés pontos időpontjáról.

Ajánlat árra vonatkozó kritérium(ok):

- közúti forgalomterelési terv elkészítése és az azokhoz kapcsolódó engedélyek beszerzése:

Tervezés, engedélyeztetés díja (Ft + ÁFA)

Opciós tétel 1.:

- Az elkészített forgalomterelési tervek alapján közúti forgalomterelési feladatok komplett kivitelezése, szükség esetén jelzőőrök biztosításával együtt:

Kivitelezés díja (Ft + ÁFA)

Opciós tétel 2.:

- A forgalomterelési feladatok elvégzéséhez szükséges jelzőőr-pár biztosítása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által végzett kitáblázás esetén:

Jelzőőr-pár óradíja (Ft/óra/jelzőőr-pár + ÁFA)

    - Műszaki tartalom

Munkaszám:					P5MSK150042

Munkavégzés helye:		87. Füzesabony-Eger vasúti vonal Füzesabony-Eger állomásköz 8/9, 17/18, 60/61 vasúti szelvényekben lévő 3 csoport átjáró.

Jóváhagyott tervek leadási határideje:	2015. május 11.

Vágányzárat igényel:				Igen

Munkavégzés pontos ideje:

8/9 vasúti szelvényben:

1 alkalom teljes útzár:		2015.05.19. 00:00 – 03:30 között 1,5 óra időtartamban.

17/18 vasúti szelvényben:

1 alkalom félpályás útzár:	2015.05.18. 22:00 – 24:00 között.

1 alkalom teljes útzár:		2015.05.19. 00:00 – 03:30 között 1,5 óra időtartamban.

1 alkalom félpályás útzár:	2015.05.19. 07:00 – 14:00 között.

60/61 vasúti szelvényben:

1 alkalom teljes útzár:		2015.05.21. 00:00 – 03:30 között 1,5 óra időtartamban.

A teljes és félpályás útzárak részletes időpontjai, a tervbenyújtás előtti egyeztetés során kerülnek meghatározásra.

Műszaki tartalom/ajánlattevő által elvégzendő feladat:

87. Füzesabony-Eger vasúti vonal, Füzesabony-Eger állomásköz 8/9, 17/18, 60/61 vasúti szelvényekben található 3 csoport vasúti átjáró átépítési munkálataihoz szükséges közúti forgalomterelési terv elkészítése és az ahhoz kapcsolódó engedélyek beszerzése, valamint opciós tételként az elkészített forgalomterelési terv alapján a közúti forgalomterelési feladatok elvégzése.

A vasúti szelvényekhez tartozó közúti szelvények:

8/9 vasúti szelvény (33110 számú Füzesabony bekötő út 0+865 szelvény, Füzesabony Szihalmi út)

17/18 vasúti szelvény (3 sz. főút 125+715 szelvény)

60/61 vasúti szelvény (2501 számú Eger-Füzesabony összekötő út 11+471 szelvény, Maklár Gárdonyi Géza út)

MÁV FKG Kft. feladata: -

Ajánlattevő feladata:

87. Füzesabony-Eger vasúti vonal, Füzesabony-Eger állomásköz 8/9, 17/18, 60/61 vasúti szelvényekben található 3 csoport vasúti átjáró átépítési munkálataihoz szükséges közúti forgalomterelési terv elkészítése és az ahhoz kapcsolódó engedélyek beszerzése, valamint opciós tételként az elkészített forgalomterelési terv alapján a közúti forgalomterelési feladatok elvégzése az alábbiak szerint:

1./ Közúti forgalomterelési terv elkészítése és az ahhoz kapcsolódó engedélyek beszerzése:

A 3/2001 (I.31.) KöViM rendeletnek és a vonatkozó Útügyi Műszaki Előírásoknak megfelelő forgalomtechnikai terv elkészítése. A szükséges egyeztetések lefolytatása, engedélyeztetése, a szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzése. A forgalomtechnikával kapcsolatos egyeztetéseket szükség esetén az illetékes Volánnal is le kell folytatni. Az engedélyeztetett közúti forgalomterelési tervet (Közúti Forgalomterelési terv M=1:500, Műszaki leírás) 6 példányban kell átadni az Ajánlatkérő részére. Az érintett közútkezelők (Magyar Közút Nonprofit Zrt., Önkormányzat) és egyéb szervezetek (Volán társaságok, rendőrség, szakhatóságok, tűzoltóság, mentők, stb.) hozzájárulásának beszerzése a munka megkezdése előtt legalább 15 nappal.

2./ Opciós tétel 1.:

Az elkészített forgalomterelési terv alapján közúti forgalomterelési feladatok komplett elvégzése

A hozzájárulások alapján be kell vezetnie és – a MÁV FKG Kft. munkavégzése alatt megfelelő módon – fenn kell tartania a szükséges forgalomtechnikai intézkedéseket, mely tartalmazza a felmerülő valamennyi költséget, beleértve a táblák legyártását, azok kihelyezését és bevonását, szükség esetén jelzőőrök biztosítását, a közúton közlekedők / lakosság médiák útján történő tájékoztatását.

Az Opciós tételként feltüntetett forgalomterelési kivitelezési munkákat abban az esetben végzi el az Ajánlatevő, ha a Magyar Közút Nonprofit Zrt. nem vonja saját hatáskörébe az adott forgalomterelési feladatot. Amennyiben a Magyar Közút Nonprofit Zrt. saját hatáskörébe vonja valamelyik forgalomterelési feladatot, akkor a MÁV FKG Kft. jogosult az opciós tételt – bármilyen fizetési, kártérítés, vagy kártalanítási kötelezettség nélkül – írásban visszamondani legalább 3 nappal a forgalomterelési feladat elvégzésének kezdő napja előtt.

3./ Opciós tétel 2.:

Jelzőőr-pár biztosítása

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. által végzett forgalomterelési feladatokhoz jelzőőr-pár biztosítása.

Az Opciós tétel, abban az esetben kerül megrendelésre, ha a Magyar Közút Nonprofit Zrt. magához vonja a kivitelezési munkákat, de jelzőőr-párt nem biztosít, és a kiadott Közútkezelői Hozzájárulásban a jelzőőr biztosítása előírásra kerül.

Egyéb információk: -

Az Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a közúti forgalomterelési feladatok komplett elvégzéséhez minimum 4 fő bejelentett munkavállalóval.

Az Ajánlattevőnek rendelkeznie kell 1 fő szaktervezővel aki KÉ-K minősítéssel rendelkezik, és szerepel a Mérnöki Kamarai Tervezői névjegyzékben.

A közúti forgalomterelési feladatok pontos időpontjával kapcsolatosan az Ajánlattevő kötelessége egyeztetni az Ajánlatkérővel.

Az útzár megkezdése előtt 7 nappal Ajánlatkérő bejelentést tesz az illetékes közútkezelő felé a munkavégzés pontos időpontjáról.

Ajánlat árra vonatkozó kritérium(ok):

- közúti forgalomterelési terv elkészítése és az azokhoz kapcsolódó engedélyek beszerzése:

Tervezés, engedélyeztetés díja (Ft + ÁFA)

Opciós tétel 1.:

- Az elkészített forgalomterelési tervek alapján közúti forgalomterelési feladatok komplett kivitelezése, szükség esetén jelzőőrök biztosításával együtt:

Kivitelezés díja (Ft + ÁFA)

Opciós tétel 2.:

- A forgalomterelési feladatok elvégzéséhez szükséges jelzőőr-pár biztosítása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által végzett kitáblázás esetén:

Jelzőőr-pár óradíja (Ft/óra/jelzőőr-pár + ÁFA)

2.sz. melléklet

Ajánlattételi nyilatkozat minta

A j á n l a t t e v ő i   n y i l a t k o z a t

Alulírott …………………………, mint a(z) ……(cégnév, székhely)……. cégjegyzésre jogosult képviselője – az ajánlatkérésben és a szerződéses feltételekben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény gondos áttekintése után – kijelentem, hogy az ajánlatkérésben foglalt valamennyi feltételt, a helyszínt szakértőtől elvárható gondossággal megismertük, megértettük, valamint, hogy azokat jelen nyilatkozattal elfogadjuk és nyertességünk esetén a szerződést a konkrétumokkal kiegészítve aláírjuk.

Kijelentem, hogy ajánlatomhoz az ajánlattételi határidőtől számított 90 napig kötve vagyok.

Jelen nyilatkozatot a MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint Ajánlatkérő által a „Miskolc divízióban közúti forgalomtechnikai feladatok elvégzése” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………..……………….

(cégszerű aláírás)

3.sz. melléklet

Ajánlattételi lap minta

A j á n l a t t é t e l i   l a p

„Miskolc divízióban közúti forgalomtechnikai feladatok elvégzése”

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye (lakóhelye):

Levelezési címe:

Telefon:

Telefax:

E-mail:

Értékelésre kerülő tartalmi elem:

Ellenszolgáltatás összege:

Tervezés, engedélyeztetés díja …………. (Ft + ÁFA)

Kivitelezés díja …………. (Ft + ÁFA)

Jelzőőr-pár óradíja …………. (Ft/óra/jelzőőr-pár + ÁFA)

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………….

(cégszerű aláírás)

4.sz. melléklet

Nyilatkozat kizáró okokról

„Miskolc divízióban közúti forgalomtechnikai feladatok elvégzése”

tárgyú beszerzési eljárásban

Alulírott …………………………………………………………

az alábbi nyilatkozatot teszem:

A „Miskolc divízióban közúti forgalomtechnikai feladatok elvégzése” tárgyú ajánlatkérés 6. pontjában részletezett kizáró okok velem szemben nem állnak fenn.

Kelt.:………………(helység, év/hónap/nap)

………………………………

cégszerű aláírás

5.sz. melléklet

Ajánlattevői nyilatkozat az összeférhetetlenségről

Alulírott nyilatkozom, az összeférhetetlenség kezelésére vonatkozóan, hogy Vállalkozásunk tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként sem közvetlen, sem közvetett módon nem áll jogviszonyban MÁV-os tisztségviselővel, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak Törvény (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja) szerint értelmezett közeli hozzátartozójával.

Dátum:……………………………

………………………….

(cégszerű aláírás)

6.sz. melléklet

Teljességi nyilatkozat

melyben a Vállalkozó alulírott ……………………………. (név), cégjegyzésre jogosult képviselője kijelenti, hogy a ………………………………………………-ra a MÁV Zrt. által kiírt eljárásban kiadott ajánlattételi dokumentációt, a rendelkezésére bocsátott műszaki dokumentációban rögzítetteket megismerte, az abban foglaltakat megvalósításra alkalmasnak ítéli, továbbá ezen dokumentumok, illetve a helyszín alapos ismeretében nettó …… Ft összegű árajánlatát a létesítmény teljes körű megvalósítására adja.

Tudomásul veszi, hogy az elszámolás során az ajánlati kiírás, a tervek, a helyszíni bejárás, valamint a feltett kérdés-válaszok bármelyikében rögzített munkanemek esetében azok be nem árazásából eredő többlet, valamint mennyiségi többlet elszámolására lehetőség nincs.

A kivitelezés során csak és kizárólag a megrendelő kapcsolattartója által – a műszaki ellenőr által az építési napló útján elrendelt - pótmunkák elszámolása a vállalkozó által benyújtott tételes költségvetés műszaki ellenőr által elfogadott/jóváhagyott egységárakon, tételes felmérés alapján lehetséges.

Dátum: …………………………

………….………………………

Aláírás

7.sz. melléklet 1. dok.

R e f e r e n c i a n y i l a t k o z a t

Alulírott……………..…  mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a …………………….....(cégnév)

2012.; 2013.; 2014. évben, az ajánlatkérés tárgya szerinti tevékenységnek minősülő munkákat végeztük:

|  | A szerződést kötő másik fél megnevezése, elérhetősége | A szolgáltatás megnevezése | Ellenszolgáltatás nettó összege | Teljesítés ideje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |

Jelen nyilatkozatot a MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint Ajánlatkérő által a „Miskolc divízióban közúti forgalomtechnikai feladatok elvégzése” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………….

(cégszerű aláírás)

7.sz. melléklet 2. dok.

erőforrás biztosítási nyilatkozat

Alulírott……………..…  mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a munkavégzéshez szükséges tárgyi és képesített humán erőforrással rendelkezem.

Alulírott……………..…  mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a munkavégzést saját kivitelezésben kívánom elvégezni/alvállalkozó bevonásával kívánom elvégezni.3

A szerződés teljesítésébe a következő alvállalkozó(ka)t kívánjuk bevonni:

|  | Alvállalkozó neve |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

Szakképesítéssel rendelkező létszám: ……….. fő

Berendezések, műszaki felszereltség:

|  | Eszköz megnevezése, típusa | Darabszám |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Jelen nyilatkozatot a MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint Ajánlatkérő által a „Miskolc divízióban közúti forgalomtechnikai feladatok elvégzése” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………….

(cégszerű aláírás)

7.sz. melléklet 3. dok.

R e f e r e n c i a n y i l a t k o z a t

alvállalkozó részére

Alulírott……………..…  mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a …………………….....(cégnév)

2012.; 2013.; 2014. évben, az ajánlatkérés tárgya szerinti tevékenységnek minősülő munkákat végeztük:

|  | A szerződést kötő másik fél megnevezése, elérhetősége | A szolgáltatás megnevezése | Ellenszolgáltatás nettó összege | Teljesítés ideje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |

Jelen nyilatkozatot a MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint Ajánlatkérő által a „Miskolc divízióban közúti forgalomtechnikai feladatok elvégzése” tárgyú ajánlatkérésben, a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) részére az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………….

(cégszerű aláírás)

7.sz. melléklet 4. dok.

erőforrás biztosítási nyilatkozat

ALVÁLLALKOZÓ RÉSZÉRE

Alulírott……………..…  mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a munkavégzéshez szükséges tárgyi és képesített humán erőforrással rendelkezem.

Alulírott……………..…  mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a munkavégzést a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) részére  saját kivitelezésben kívánom elvégezni/alvállalkozó bevonásával kívánom elvégezni.

A szerződés teljesítésébe a következő alvállalkozó(ka)t kívánjuk bevonni:

|  | Alvállalkozó neve |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

Szakképesítéssel rendelkező létszám: ……….. fő

Berendezések, műszaki felszereltség:

|  | Eszköz megnevezése, típusa | Darabszám |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Jelen nyilatkozatot a MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint Ajánlatkérő által a „Miskolc divízióban közúti forgalomtechnikai feladatok elvégzése” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………….

(cégszerű aláírás)

8.sz. melléklet

ÁLTALÁNOS ADATOK

Ajánlattevő neve

Címe

Számlavezető

Bankszámlaszáma

Számlázási címe

Adószáma

Statisztikai jelzőszáma

Cégbíróság és cégjegyzékszám

Képviselője

Aláírásra jogosult megnevezése

Mobiltelefonos elérhetőség

E-mail elérhetőség

# Footnotes

Az ajánlattételi felhívás 5.3. pontjának megfelelően.

Az ajánlattételi felhívás 5.2. pontjának megfelelően.

3 Alvállalkozó bevonása esetén Alvállalkozó 7.sz. melléklet 3. dokumentuma szerinti nyilatkozat csatolandó.

Az ajánlattételi felhívás 5.2. pontjának megfelelően.